# Fiche technique

- La tension à laquelle la composante fonctionne bien est entre 7 a 24 VDC.
- Le fil bleu est la sortie du signal, tandis que le fil brun et le fil noir est l’entrée de la source et la mise à la terre respectivement.
- La tension à la sortie du signal est varie entre 0.4V jusqu’a 2V qui ont la vitesse de vent équivalente de 0 m/s jusqu’a 32.4 m/s respectivement. (résolution de 0.1 m/s)

1. bits a tension
U = X \cdot (5 \cdot 1 / 1023)
U = x \cdot K1
2. tension a vitesse
équation linéaire
y = mx + b
m = \frac {V_2 – V_1}{U_2 – U_1} = (32.4 – 0)/(2 – 0.4) = 81/4
b = y – mx = V_1 – m \cdot U_1 = -81/10
V = m U + b
simplification :
V = m * (x \cdot K1) + b
V = x * (135/1364) – 81/10
V = x * (135/1364) – (81/10) = X * C1 – C2
C1 = 135/1364 = 0.098974
C2 = 81/10 = 8.1
0 1023 bits
0 5 volt
0.4 a 2 volt

x/1023 = 2/5
x = 2*1023/5 =
x = 0.4 * 1023/5 =

(x – bitmin) * windspeedmax / (voltagemax – voltagemin)
0 32.4 m/s